Požadavky na předložení vzorků vybraným dodavatelem

Vybraný dodavatel měřícího vozu umožní testování nabízeného měřícího vozu v praxi. Tímto je myšleno zapůjčení techniky a vozidla na 3 pracovní dny k vyzkoušení na konkrétním zařízení v regionu odběratele (Brno, Č. Budějovice).

Testování se zaměří na tyto oblasti:

- Zaměření a upřesnění poruchy (NN/VN)

- Zaměření plášťové poruchy

- Napěťová zkouška kabelů VN

- Měření částečných výbojů s lokalizací jejich míst

- Měření ztrátového činitele tan.delta

- Zpracování ovladatelnosti technologie

- Uspořádání měřící techniky ve voze

- Zkouška záložního napájení vozidla při výpadku sítě

Testováním zapůjčené techniky a měřícího vozu bude posouzeno splnění technických požadavků kladených na měřící vůz, uvedených v příloze č. 2 rámcové dohody – Technická specifikace a požadavků uvedených v příloze č. 1 Technické specifikace – Zpřesnění požadavků na kabelový měřící vůz dle standardů zadavatele.

Proces posouzení bude zadavatelem zaprotokolován.